CODCr在线自动监测仪

产品概述：

化学耗氧量（CODCr）是评价水质污染程度的一项重要指标。JMS2008-CODCr在线自动监测仪用经典的重铬酸钾氧化-比色法，测量化学耗氧量。在强酸及加热条件下，可使样品被快速、有效的氧化，将传统的实验室氧化反应时间2小时缩短为30分钟,大大提高了工作效率。

应用范围：

本仪器广泛应用于各种工业废水，城市生活污水，养殖场畜牧生活污水，垃圾场地渗出水，它与流量计配合还可以得到排放水的COD排放总量，通过网络传输到当地及其他各级环保部门。

产品特点：

1.       系统采用先进的PLC进行控制，运行稳定可靠

2.       采用高精度微功耗无温冲恒温加热器，加热快，恒温效果好。

3.       采用气动消除滴挂液装置，大大减小误差。

4.       用气压法与定容器加入试剂与水样，系统稳定性更好。

5.       配置微型打印机，可以将存储数值打印，便于数据管理。

技术参数：

1.       测量范围：30～1000mg/L

2.       检测周期：30分钟

3.       示值误差：＜±10%

4.       重复误差：＜±10%

5.       零点漂移：±5mg/L

6.       显示：液晶显示，中文菜单操作

7.       输出：RS-232或RS-485，4-20mA电流输出

8.       外形尺寸（长×宽×高）：750mm×550 mm×1600 mm

9.       净重：100Kg

工作原理：

水样、蒸馏水、重铬酸钾溶液（氧化剂）、硫酸银与浓硫酸混合溶液（催化剂）经定量后加入到混合加热器中被加热165-175℃进行消解反应，重铬酸钾离子起氧化作用由Cr6+变为Cr3+，分析仪以610nm的波长测定Cr3+的吸光度，COD值与Cr3+吸光度的增加值成正比例关系，随而计算出水样的COD值。氯离子的干扰可以通过加入硫酸汞消除，因为氯离子能与汞离子形成非常稳定的氯化汞。分析仪能够自动检测出消解完毕的COD值。