KLC-PH系列

多孔平衡流量计

使 用 说 明 书

## Manual  Instructions

十一、咨询书（见下表）

节流式差压流量计咨询表（一）

| 订货单位 |  | 通讯地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话 |  | 邮编 |  | 代 表 人 |  | 日 期 |  |
| 仪表名称 |  | 型号 |  | 数 量 |  | 流体名称 |  |
| 1、最大流量： kg/h，t/h，Nm3/h（指760mmHg，0℃或20℃时的干燥气体），或m3/h。 （要求最大流量为整数—刻度仪表、记录仪表，或允许最大流量不一定为整数—与计算机系统配套） 2、常用流量（应为最大流量的90～60％）： kg/h，t/h，Nm3/h或m3/h（绝压或表压 Kpa， ℃）。 3、最小流量（应不小于最大流量的20％）： kg/h，t/h，Nm3/h或m3/h。 4、最高工作压力（表压或绝压）： MPa，KPa，Pa，mmH2O或巴（Bar）。 5、正常工作压力范围（表压或绝压）： MPa，KPa，Pa，mmH2O或巴（Bar）。 6、正常工作温度范围（℃）： ℃。 7、地区平均大气压： MPa，KPa，Pa，mmH2O或毫巴。 8、〖用于空气〗地区平均温度： ℃，平均相对湿度： ％。 9、〖用于天然气、煤气等混合气体〗流体密度： kg/Nm3（干、760mmHg，0℃或20℃时）或kg/m3（绝压或表压 Kpa， ℃时） 流体组分（体积百分比）： 10、〖用于油类〗流体比重 ，油的名称 号 油。 11、管道：外径： mm，内径： mm，材质： ； 内壁状况：新管、轻锈蚀、重锈蚀或 12、希望压力损失：常用流量时不大于 Pa或mmH2O，或最大流量时不大于 Pa或mmH2O。 13、管道敷设情况：①水平或垂直敷设；②安装节流装置处总计直管长度 m；③节流装置前阻力件 情况：单个90°弯头、在同一平面上两个或多个弯头、在不同平 |

KLC-PH系列多孔平衡流量计

- 概述

- 工作原理

- 产品特点

- 技术指标

- 安装结构

- 使用注意事项

- 安装要求

- 型谱说明

- 常见故障分析

- 成套性

- 咨询书

一、概述

众所周知，流体在管道中输送时，往往要流经各种阀门，弯头、三通、异径管等阻流件，流体通过这些阻流件时，会产生各种扰动，影响正常的测量，使流量计带来一定的现场安装附加误差，特别是传统的差压式流量计等更是如此，而新一代多孔平衡流量传感器巧妙的将整流与测量合为一体，具有明显的稳定流场的作用，最大限度的降低附加误差，使得实际使用精度与理论计算精度更加接近，是一种具有广阔应用前景的新一代差压式流量计。 可广泛用于天然气、化工、石油、钢铁、发电、造纸、印染、制药等各行业。

二、工作原理：

在充满流体的管道中固定放置一个流通面积小于管道截面积的阻流件（俗称节流装置）。管道内流体在通过该节流装置时就会局部收缩，在收缩处流通面积变小，流速增加，静压降低，因此，在节流装置前后将产生一定的差压，多孔平衡流量传感器也是基于这一原理工作的，它不但能够产生差压， 而且由于平衡流量传感器中的节流装置还是一个整流器，所产生的差压特别的稳定。根据流体力学中的质量守恒定律和能量守恒定律可计算出流体的体积流量和质量流量，如下：

.

其中：

qv - 体积流量(m3/h)       K - 流量标定系数

qm - 质量流量(kg/h)       ρ-流体密度kg/m 3

△P - 输出差压(△P=P+ - P-)

十、成套性

10.1、KLC-PH系列多孔平衡流量计               1套

10.2、KLC-PH系列多孔平衡流量计使用说明书     1份

10.3、合格证、计算书                            1份

10.4、配套的变送器仪表及说明书和合格证（可由用户自行定购）

九、常见故障分析

| 故障现象 | 原因分析 | 排除办法 |
| --- | --- | --- |
| 通电后无显示、无输出 | 1、电源未加上，或电源正、负端接反。 2、差压变送器电路主板损坏。 | 1、正确的接通电源。 2、更换电路主板。 |
| 差压显示值偏差大 | 取压管路有泄露、一般负压端泄露时差压值偏大，，正压端泄露时差压偏小。 | 1、封堵泄露点。 2、检查一次阀门。 |
| 流量值显示值超差 | 取压管路有泄露或堵塞 差压变送器参数设置有误。 | 检查正负引压管连接处及正负压排气阀。 检查变送器内部参数。 |
| 无流体时有流量显示 | 1、差压工作在给定值 2、负压端有泄露 3、显示流量低于下限值 4、差压传感器损坏 | 1、将差压变送器正负压室排气阀门打开排气，排完后关好。 2、重新设置变送器零点。 3、更换差压变送器。 |
| 显示正常，无输出。 | D/A输出部分损坏 | 修复D/A输出。 |
| 其它异常 | 未按照多孔平衡流量计要求安装。 | 仔细阅读多孔平衡流量计及差压变送器说明书。并按照要求逐项检查。 |

三、产品特点

3.1、测量精度高

由于多孔平衡流量传感器实际上是一个流量整流器，能够有效的消除漩涡和改善速度分布畸变，使流场近似理想状态，测量精度为0.5级或1.0级。

3.2、量程比宽

由于大口径小流量测量是大多数流量传感器的难题，而多孔平衡流量传感器是多孔结构，选择合适的等效直径比，可偏重于主要测量下限流量又兼顾上限流量，使得常规测量流量量程比为1:10，扩展量程可至1:15。

3.3、直管段要求低

一定长度的直管段主要是用来使流体在其中流动时趋于平稳，而多孔平衡流量传感器本身就是一个流动调整器，因此它几乎可直接连接到阀门、三通、弯头等阻流件后，并不影响流量的测量。

3.4、永久压力损失低

管道中装上流量传感器，由于它的阻流作用不可避免的要产生压力损失，而多孔平衡流量传感器中的多孔结构可分散阻力，有效的减少了涡流的形成和紊流摩擦，降低永久压力损失，从而达到节能的功效。

四、主要技术指标

4.1、公称通经：10mm≤DN≤3000 mm

4.2、精度等级：±0.5%、±1.0%

4.3、重复性：≤0.1%

4.4、量程比：1：10或1:15

4.5、安装直管段要求：前0.5D后0.5D

4.6、介质操作压力：≤25MPa

4.7、永久压力损失(Pa)：≤0.31ρV2（ρ体密度kg/m 3 V均流速m/s）

4.8、可测双向流

五、安装结构

1.法兰连接管道式

八、型谱说明

| 型 谱 规 格 | 说 明 |
| --- | --- |
|  | KLC-PH |  | 多孔平衡节流装置 |
| 介 质 |  | 2 |  | 液体 |
|  |  | 3 |  | 气体 |
|  |  | 4 |  | 蒸汽 |
| 连接方式 |  | 1 |  | 法兰连接管道式 |
|  |  | 2 |  | 法兰连接对夹式 |
|  |  | 3 |  | 直焊式 |
|  |  | 4 |  | 特殊定做结构 |
| 法兰材质 |  | C |  | 碳钢 |
|  |  | S |  | 不锈钢 |
|  |  | O |  | 其它 |
| 公称压力 |  | 025 |  | 0.25MPa |
|  |  | 06 |  | 0.6MPa |
|  |  | 10 |  | 1MPa |
|  |  | … |  | …… |
|  |  | 400 |  | 40MPa |
| 公称直径 |  | －50 | DN50 |
|  |  | －65 | DN65 |
|  |  | －80 | DN80 |
|  |  | … | …… |
|  |  | －3000 | DN1800 |

6.4.2、安装场所环境温度条件

请尽量避免将流量计安装在环境温度变化大的场所，如果位置直接受到热辐射或暴露在日嗮雨淋中，应采取防水、隔热辐射和通风措施。

6.4.3、安装场所环境空气条件

BYM-PH系列多孔平衡流量计应尽量避免在腐蚀性环境中，如果使用在腐蚀环境中，应有良好的通风并注意避免腐蚀性气体或液体浸入仪表中。

七、安装要求

导压管用于传输过程压力给变送器，如果导压管内的液体中含有气体或管内的气体中有残留物，就不能正确的进行压力传递，测量就会产生误差，因此，配装导压管时应注意一下几点：

7.1、导压管上引压阀的安装角度：

过程流体是气体及蒸汽时，引压阀的安装位置应在工艺配管上方，过程流体是液体时引压阀的安装位置应在工艺配管下方。

7.1.1过程流体是气体，变送器位置应高于引压阀，过程流体为液体及蒸汽时，变送器位置应低于引压阀。

7.1.2高低压侧的导压管不能产生温差。

7.1.3测量蒸汽时应用冷凝器。

2.对夹式外型尺寸

3.直焊式外型尺寸

六、使用注意事项

6.1、开箱检查及型号规格的确认：

BYM-PH系列多孔平衡流量计出厂时是经过充分检查后才投放市场，用户在收到货后请及时进行型号及规格的确认，并检查外观是否有损伤，型号及规格刻印在流量计外侧的铭牌上，同时应确认收到货物与包装箱内装箱单上所列的零部件是否齐全。

6.2、运输及保管：

为了防止运输及搬运途中损伤仪表，在工作现场安装之前，请保持本产品出场时的包装状态。

6.3、在需要长时间储存时，请注意一下几点：

6.3.1、存放在不受冲击及震动的地方。

6.3.2、避免受到风吹雨淋，存放环境最好放在常温常湿（25℃  65％RH左右）

6.3.3、尽量保持在本产品出厂时的包装状态下进行存放。

6.3.4、使用过的产品保存时，请务必将仪表内的残留物清洗干净。

6.4、安装场所：

BYM-PH系列多孔平衡流量计即使在比较恶劣的条件下也能正常工作，但为了长期安全稳定的使用，在安装时请注意一下几点：

6.4.1、安装场所冲击与震动

KLC-PH系列多孔平衡流量计出厂设计上是可以承受一定的冲击与震动。但也应当尽量安装在无震动或震动小的地方。

节流式差压流量计咨询表（二）

| 订货单位 |  | 通讯地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话 |  | 邮编 |  | 代 表 人 |  | 日 期 |  |
| 仪表名称 |  | 型号 |  | 数 量 |  | 流体名称 |  |
| 面上两个或多个弯头、球阀或闸阀全开、截止阀全开、渐缩管、或渐扩管。 14、希望：①采用何种节流装置 ；②节流件材质：不锈钢1Cr18Ni9Ti、碳钢镀铬或碳钢。 15、如有欲加以利用的现成的差压变送器，型号： ，差压上限值： KPa或Pa。 16、需要：压力自动补偿、温度自动补偿、压力和温度自动补偿或无需压力和温度自动补偿。 17、需要辅件：①冷凝器 ②隔离器 ③沉降器 ④集气器 ⑤平衡器 ⑥偿还压变送器阀门组 ⑦压力变送器阀门组 ⑧节流装置两端配对法兰。 18、需要：①差压变送器 ②压力变送器 ③温度变送器 ④显示仪表。 19、希望：①显示仪表型号 ②差压变送器型号 ③压力变送器型号 ④温度变送器型号 。 20、其他特殊要求（须特殊注明）： |
| 备注：（1）上述各项并列二种或几种计量单位的情况时，不要的划掉。（2）“希望”拦用户也可以不填，由我厂负责优选；（3）本咨询表应作为合同的附件。 |

# Text boxes

13

9

6                                                                    7

8                                                                     5

10                                                                   3

2                                                                 11

12                                                                 1

4                                                                      9